Электроводонагреватель  «ЭВНК»

Электроводонагреватель  «ЭВНК-А» с терморегулятором

# ПАСПОРТ

Адрес изготовителя :Екатеринбург, Новокольцовская  5

тел./факс. (343) 298-15-99, тел. . (343) 20-24-555

www.ten66.ru                                                                                  e-mail:info@ten66.ru

1.ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

Электроводонагреватель «ЭВНК», далее (Электроводоагреватель) предназначен для  нагрева воды .

Приобретая прибор, проверьте его комплектность, работоспособность.

Перед включением прибора в электросеть ознакомьтесь с паспортом и следуйте его рекомендациям.

2.оСНОвные технические данные и характеристики.

| Исполнение | 7л. | 15л. | 20л. | 30л. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный объем, литр | 7 | 15 | 20 | 30 |
| Напряжение сети, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Номинальная частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Потребляемая мощность, КВт | 1,0 | 1,25 | 1,25/1,6 | 1,6 |
| Время нагрева воды от 20 град С до 65 град С, мин, не более | 15 | 30 | 40/30 | 45 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Габаритные размеры, мм, не более Высота (с терморегулятором) Длина Ширина | 300 --- 300 200 | 350 450 410 250 | 550 420 410 250 | 650 470 410 250 |
| Масса, кг, не более (с терморегулятором) | 4 --- | 7 8 | 9 10 | 10 11 |

3.Комплект  поставки.

Электроводонагреватель                                                      1шт

Паспорт                                                                                  1шт

Тара                                                                                        1шт

4.Устройство электроводонагревателя.

Электронагреватель представляет собой  сосуд с установленным в нем, нагревательным элементом и краном для слива воды.

Вывод нагревательного элемента смонтирован  в штепсельном разъеме, к которому подключается шнур питания с ответной частью штепсельного разъема.

Электронагреватель может комплектоваться терморегулятором, датчик которого  установлен в вваренную в бак трубку.  Вращением ручки включают нагреватель и  устанавливают желаемую температуру нагрева воды от 0…85 градусов.  При включенном нагревателе горит индикатор, установленный рядом с регулятором температуры.

5.Указание мер безопасности.

Перед включением в сеть электроводонагревателя убедитесь в исправности шнура, вилки, розетки, заземления корпуса.

Уровень воды при нагреве должен быть выше нагревательного элемента

После нагрева воды перед использованием горячей воды необходимо предварительно

выключить электронагреватель из сети питания.

Категорически запрещается эксплуатация электроводонагревателя без заземления корпуса!

- включать электронагреватель без воды

- оставлять включенным электронагреватель без присмотра.

При длительном перерыве в работе – электронагреватель выключать клавишным выключателем на шнуре или вытаскивая вилку электропитания.

Внимание ! В процессе эксплуатации , из-за жёсткости воды , возможно появление ржавчины  внутри электроводонагревателя !

6.Правила хранения.

Хранение электронагревателя должно производиться в отапливаемых и вентилируемых складах и хранилищах с температурой внутри помещения от +5˚С до +40˚С и относительной влажности воздуха не более 80% приведенной к температуре +25˚С.

7.Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует нормальную работу электронагревателя в течение 3 месяцев со дня продажи торговой организацией при условие соблюдения правил эксплуатации и хранения.

Претензии не принимаются в следующих случаях:

- несоблюдение правил безопасности

- повреждение при транспортировке потребителем или торговой организацией

- при отсутствии паспорта со штампом предприятия торговли и датой продажи.

8.Свидетельство о приемке.

Электронагреватель «ЭВНК - __________________»   соответствует   ТУ3468-007-12598860-2004.и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска   «____» __________   200__г.

Штамп  ОТК  _______________________

Крепёжный размер:

Электроводонагреватель

«ЭВНК» «ЭВНК-А».

ПАСПОРТ

Изготовлено в России