10.ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.

Транспортирование конвектора в заводской упаковке допускается производить любым видом транспорта на любые расстояния. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – по группе условий хранения  4 (Ж2) ГОСТ 15150-69:

Условия транспортирования в части механических факторов – по группе условий  транспортирования Л ГОСТ-23216-78.

11.ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА.

Изготовитель гарантирует соответствие конвектора требованиям технических условий   и его исправную работу  в течение гарантийного срока при соблюдение владельцем условий и правил, изложенных в пунктах 6-10 настоящего руководства.

Гарантийный срок эксплуатации конвектора – 12 месяцев со дня продажи, но не более 1,5 года с момента изготовления.

Установленный срок службы конвектора – 6000 часов.

Предприятие – изготовитель не принимает претензий к качеству работы конвектора  и не производит гарантийный ремонт  в случаях:

• несоблюдения условий и правил, изложенных в пунктах 6-10 настоящего руководства;

• попадания во внутрь конвектора  посторонних предметов, веществ , жидкостей;

• наличия следов самостоятельного ремонта или доработок;

• стихийных бедствий, пожаров;

• отсутствия руководства по эксплуатации на конвектор.

12.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Конвектор ЭВУСН              соответствует ГОСТ 16617-87  и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска_____________________        Штамп ОТК _______________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Гарантийный талон

| Дата продажи. |  |
| --- | --- |
| Наименование торгующей организации . |  |
| Дата обращения. |  |
| Неисправность |  |
| Наименование выполненных работ. |  |
| Исполнитель |  |

Электроконвектор настенно-напольный

“Элкон”

ЭВУС-1/220

ЭВУС-1,5/220

ЭВУС-2/220

Руководство по эксплуатации

Изготовлено в России

Электроконвектор настенно-напольный ЭЛКОН

# ЭВУС-1/220  ЭВУС-1,5/220     ЭВУС-2,0/220

Адрес изготовителя : Екатеринбург, ул. Новокольцовская  5

тел./факс. (343) 298-15-99, тел. (343) 20-24-555

www.ten66.66                                                                                             e-mail:info@ten66.ru

1.ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Электроконвектор (в дальнейшем “ конвектор “ ) предназначен для обогрева жилых и служебных  помещений путём естественной  конвекции. Рассчитан на продолжительную работу без надзора при соблюдении правил монтажа и эксплуатации.

2.оСНОвные технические данные и характеристики.

1,0                       1,5                      2,0

-Номинальная потребляемая мощность

нагревательных элементов кВт. (+5% / -10%)         1.0                          1,5                         2.0

-Ступени регулирования мощности ,кВт                  1.0                       0.75/1.5                1.0/2.0

-Номинальное напряжение В, (±10%)                                                     220

-Габаритные размеры (мм) не более.               680х440х70             830х440х70          900х440х70

-Масса, кг, не более.                                                    6,0                          7,0                        8,0

-Диапазон регулирования температур  гр.С                                            40

- Применяемые термостойкие провода                                                РКГМ 2,5-660

-Предел температур (проводов)                                                   от – 60 до +200 ºС

3.Комплект  поставки.

1. Электроконвектор                                                                                          1шт

2. Кронштейн крепежный                                                                                  2 шт

3.Руководство по эксплуатации                                                                        1шт

4. Индивидуальная упаковка                                                                             1шт

5. Винт-саморез                                                                                                   4 шт

4.Устройство электроконвектора.

Конвектор  представляет собой корпус, внутри которого расположены оребрённые трубчатые электронагреватели (ТЭНы).

Во время работы воздушный поток ,поступает через нижние входные отверстия , проходя через ТЭНы нагревается и поднимается , покидая конвектор через выходные отверстия . Корпус конвектора экранирует излучение нагревательных элементов на окружающие предметы и увеличивает конвективную составляющую теплоотдачи .

Конвектор оснащен :

- регулятором температуры, который позволяет поддерживать заданную температуру окружающего воздуха в обогреваемом помещение в пределах от 0˚ до 40˚ автоматически  .

-переключателем мощности с подсветкой.

-  аварийным термовыключателем , для защиты от перегрева.

Предприятие-изготовитель может вносить изменения в конструкцию и электрическую схему конвектора , не ухудшающие его потребительских свойств.

5.Указание мер безопасности.

При эксплуатации конвектора соблюдайте общие правила электробезопасности при пользование электроприборами.

При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент , или аналогичное квалифицированное лицо .

В целях обеспечения пожарной безопасности ЗАПРЕЩАЕТСЯ  :                                        •  накрывать работающий конвектор;

•  устанавливать конвектор вблизи легковоспламеняющихся материалов;

•  использовать конвектор с повреждёнными вилкой , розеткой;

•  снимать кожух при включенной в розетку вилкой;

•  устанавливать конвектор непосредственно под розеткой .

¨ ВНИМАНИЕ ! Во избежание перегрева обогреватель не накрывать ¨.

6.Установка.

6.1. настенного :

1. Достаньте конвектор  .

2.Закрепите кронштейны крепёжные ,  с помощью винтов-саморезов , в специальные

отверстия в задней части конвектора .

3.Повесьте конвектор на винты , заранее закреплённые в стене, обеспечив свободное

пространство :

- сверху – не менее 200 мм.

- сбоку – не менее 200 мм.

- снизу – не менее 150 мм.

6.2. НАПОЛЬНОГО:

1. Достаньте конвектор .

2.Закрепите ножки , с помощью винтов-саморезов , в специальные отверстия в нижней

части конвектора .

7.Условия эксплуатации.

Конвектор предназначен для эксплуатации в помещениях  (объемах) с искусственно регулируемыми микроклиматическими условиями при отсутствие воздействия  атмосферных осадков, песка и пыли в воздухе и повышенной конденсации  влаги. Конвектор должен эксплуатироваться в районах с умеренным и холодным климатом в помещениях с температурой от  +1˚С до +40˚С в условиях, исключающих попадания на него капель и брызг (климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150-69),при относительной влажности не более 80%. Окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, снижающих параметры калорифера  сверх допустимых пределов и разрушающих металл и изоляцию.

8.Установка и подготовка к работе.

Перед включением конвектора , находившегося под воздействием отрицательных температур, его не обходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов.

9.порядок работы и обслуживания.

8.1. Убедитесь, что клавиши на панели управления конвектора  находятся в положение выключено, ручка регулятора температуры повернута против часовой стрелки до упора.

8.2. Вставьте вилку в розетку.

8.3. Установите клавишу 1 нагрева в положение вкл., при этом включается группа ТЭНов мощностью 1,0(0,75;1,0) кВт., при включение клавиши 2 включается группа ТЭНов мощностью 1,0(0,75;1,0) кВт., при одновременном включение клавиш 1,2 включается группа ТЭНов общей мощностью 1,0(1,5;2,0) кВт.  Включите нагрев, поворотом ручки регулятора температуры по часовой стрелке (световая индикация на клавишах должна засветится), выставьте требуемую температуру.

8.4. Выключение конвектора производится в обратном порядке.

10.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Конвектор должен храниться только в закрытых помещениях в условиях, исключающих  возможность механических воздействий и повышенной  влажности. Температура окружающего воздуха при хранении конвектора от 1ºС до 40ºС и относительной влажности воздуха не более 80% при 25ºС .