Электрокалорифер   КЭВ-12М

Паспорт

- НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

Электрокалорифер КЭВ-12 М (в дальнейшем калорифер) предназначен  для  получения тепловой  энергии  в различных  технологических  процессах в условиях  производственных, служебных, складских  и аналогичных  помещений.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Номинальное напряжение сети, В                                                     380

Частота, Гц                                                                                            50

Количество фаз 					           3

Номинальная мощность, кВт                                                              12

Мощность 1 ступени, кВт                                                                     4

Мощность 2 ступени, кВт                                                                     8

Перепад  температур  выходящего  и  входящего воздуха

при  номинальной  мощности,  0С,  не менее                                    45

Класс защиты 					           1

Производительность вентилятора, куб.м/час  		        1000

Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм              435х350х445

Масса, кг, не более                                                                                21

- КОМПЛЕКТНОСТЬ.

Электрокалорифер 			      1

Паспорт				      1

Тара				      1

- УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.

Калорифер состоит из корпуса, внутри  которого  установлены  трубчатые электронагреватели (ТЭН), двигатель с вентилятором  и пульт   управления.

Калорифер для  защиты  от перегрева снабжен  термовыключателем (аварийным датчиком), который  отключает  нагреватели  при  отсутствии  обдува.

Управление мощностями производится двумя выключателями, один из которых                                                                                                                              соответствует  мощности  4 кВт,  другой  8 кВт.  Для обеспечения  безопасности , включение ТЭН возможно только при  работающем  вентиляторе.

Калорифер имеет терморегулятор, что позволяет автоматически поддерживать в помещении  заданный  температурный  режим.

- РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ.

Калорифер устанавливается в помещениях, не содержащих вредных паров кислот, взрывоопасных газов, токопроводящей пыли и т.п. Температура воздуха не ниже + 10С и не выше + 40 0С,  влажность воздуха не должна превышать 80% при 25 0С.

Установку, подключение и периодическое обслуживание калорифера должен выполнять персонал, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

Все электромонтажные работы должны выполняться согласно электротехническим правилам и нормам эксплуатации оборудования, работающего под напряжением до 1000 В.

Электрическую сеть следует оборудовать устройством  защитного отключения или автоматическим  выключателем, рассчитанным на силу тока  не менее  32 А.

Подключение калорифера к питающей сети производится кабелем с медными жилами, сечением не менее 2,5 мм2 (на каждую фазу). Заземление производится жилой сечением не менее  фазной, использование для этих целей нулевого рабочего проводника не допускается.

Для установки кабеля требуется снять крышку и подсоединить кабель к колодке согласно электросхеме, затем крышку закрыть.

- МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

Все работы по осмотру  и  ремонту  должны  производиться  при  снятом напряжении.

Не допускается  эксплуатация калорифера с открытой крышкой.

Электрокалорифер  предназначен  для  работы  под  надзором.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатация в непосредственной близости от ванных, душевых и иных мест с избыточной влажностью.

- размещать изделие в непосредственной близости от легковоспламеняющихся материалов.

- накрывать калорифер полностью или частично одеждой или иными материалами.

- устанавливать калорифер непосредственно под электрической розеткой.

Не допускается работа калорифера при неисправном вентиляторе.

- ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ  И  ХРАНЕНИЯ.

Транспортирование калорифера в заводской упаковке допускается производить любым видом транспорта на любые расстояния. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов- по группе условий хранения  4 (Ж2) ГОСТ 15150-69. Условия транспортирования по части воздействия механических факторов – по группе условий транспортирования Л ГОСТ 23216-78. Калорифер должен храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих резкие колебания температуры и влажности.

Температура окружающего воздуха при хранении калорифера должна быть в пределах         от +1 0С  до +40 0С. Относительная влажность воздуха при температуре +25 0С должна быть не более 80%.

- УТИЛИЗАЦИЯ.

Материалы, применяемые в калорифере, не опасны для окружающей среды.

По истечении срока службы, перед утилизацией, калорифер вывести из строя: отрезать

кабель питания. После этого калорифер сдать в металлолом.

- ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

1.Изготовитель гарантирует исправную работу в течение гарантийного срока при соблюдении владельцем условий и правил, изложенных в пунктах 5-7 настоящего  паспорта.

2.Гарантийный срок эксплуатации-12 месяцев со дня продажи, но не более 1,5 лет с момента изготовления.

3.Установленный срок службы  6000 часов.

4.Гарантийный ремонт осуществляет  Изготовитель или его представитель по предъявлении                   руководства по эксплуатации (паспорта).

5.Претензии принимаются только при наличии «Акта-рекламации» (или «заявления», если покупатель-частное лицо). Все требования Покупателя должны быть оформлены письменно.

6.Транспортирование исправленного изделия осуществляется  силами  Покупателя.

7.ВНИМАНИЕ! Перед запуском изделия в эксплуатацию внимательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации (паспортом) и другими правилами и нормативными документами, действующими на территории РФ. Нарушение требований этих документов влечет за собой прекращение гарантийных обязательств перед  Покупателем.

Гарантийный ремонт не производится в случаях:

- Отсутствия  Руководства по эксплуатации (паспорта).

- Несоблюдения правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

- Наличие следов механических повреждений, а также повреждений, вызванных контактом с водой, огнем, порошковыми красками, агрессивными средами.

- Повреждений, вызванных  стихийными бедствиями, пожарами и т.п.

- Наличие следов самостоятельного ремонта или ремонта в сторонних организациях в течение гарантийного срока.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Дата  выпуска _____________________________           Штамп   ОТК

Адрес изготовителя Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Новокольцовская,5         ООО “УралПром”,  тел. (343) 202 4 555.

Схема  электрическая принципиальная

ПАСПОРТ

Калорифер   электрический

воздушный

КЭВ-12М

Изготовлено в России