Электрообогреватель ПЭТ-4

Адрес изготовителя :Екатеринбург, Новокольцовская  5

тел./факс. (343) 298-15-99, тел. . (343) 20-24-555

www:ten66.ru                                                                                   e-mail:info@ten66.ru

В связи с проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологии изготовления возможны расхождения между РЭ (паспортом) и поставляемым изделием не влияющие на условия эксплуатации.

1.Назначение изделия

Электрообогреватель ПЭТ-4 (в дальнейшем именуемый ''электрообогреватель'') предназначен для дополнительного обогрева служебных и производственных помещений.

2.Технические характеристики

Потребляемая мощность, кВт                                      1,0(1.6;2.0)

Напряжение в сети, В                                                          220

Расход эл.энергии, кВт/ч                                                      1,0

Класс защиты от напряжения

электрическим потоком                                                    01 или 1

Габаритные размеры, мм                                               646х246х172

Масса, кг не более                                                                  4,8

Срок службы электрообогревателя составляет 10 лет с момента ввода в эксплуатацию.

По истечении срока службы дальнейшая эксплуатация электрообогревателя не допускается, его необходимо сдать в приемный пункт металлолома. При невыполнении изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

Примечание: По согласованию с потребителем электрообогреватели могут комплектоваться сетевым шнуром с двухполюсной вилкой или вилкой с боковым заземляющим контактом.

3.Комплект поставки

1. Электрообгреватель              1 шт

2. Паспорт                                   1 шт

4.Устройство и работа

Электрообогреватель представляет собой кожух, внутри которого расположены трубчатые электронагревательные элементы (ТЭН). Кожух выполнен из листовой перфорированной стали, закрыт снизу дном, а с торцевых сторон- крышками. Подвод питания осуществляется через отверстие в крышке со стороны токоведущих шпилек.

5.Указание мер безопасности

Перед включением электрообогревателя в сеть убедитесь в исправности шнура, вилки, розетки и надежность крепления всех элементов.

При первом включении возможно обгорание ТЭН, что не является неисправностью.

Подключение к электрической сети производится для переносных изделий через 3-х полосную розетку с заземляющим контактом, установка которой при ее отсутствии производится специализированной организацией: для стационарной установки через 2-х полосную розетку с обязательным подключением заземляющего провода к болту заземления электрообогревателя

В случае установки электрообогревателя на деревянном полу для предотвращения его возгорания необходимо проложить теплоизолирующий металлический лист размерон 260х650 толщиной 0,5-1мм.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-эксплуатировать электрообогреватель без заземления его корпуса;

-эксплуатация электрообогревателя непосредственно под розеткой;

-оставлять без присмотра работающий электрообогреватель;

-снимать кожух при включенной в розетку вилке:

-накрывать электрообогреватель материей, предметами одежды и т.п.:

-устанавливать электрообогреватель в помещениях с повышенной влажностью.

6.Инструкция по эксплуатации

Эксплуатация электрообогревателя производится при наличии в сети УЗО (устройство защитного отключения). Допускается эксплуатация в сетях, имеющих защиты от перегрузки и коротких замыканий на ток не более 16А.

Во избежании выхода из строя электрообогревателя необходимо содержать его  в чистоте и исключить попадание влаги на токоведущие части.

Осмотр и профилактические работы должны производиться квалифицированным персоналом в следующем порядке:

-контактные и токоведущие поверхности ТЭН должны быть очищены от пыли и грязи;

-продуть электрообогреватель сухим сжатым воздухом или очистить пылесосом и протереть кожух х/б тканью;

-при ослаблении крепления подтянуть гайки на контактных шпильках выводов ТЭН, на элементах крепления соединительных и подводящих проводов;

-при отсутствии электрической цепи в электронагревателе, определить неисправность ТЭН и заменить его;

-поврежденный шнур питания заменить:

а)для стационарной установки класса защиты 01 шнуром

ПРС-ВП-2х0,75-250-2-6-2,2

б)для переносных изделий класса защиты 1 шнуром

ПРС-ВП-3х0,75-250-2-6-2,2

7.Правила хранения и транспортирования

Электрообогреватель должен храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия солнечных лучей, влаги, резких колебаний температуры. Температура окружающего воздуха при хранении электрообогревателя от 1˚С до 40˚С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25 ˚С.

Транспортирование электрообогревателя допускается производить любым видом транспорта на любые расстояния. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, по группе условий хранения 4(Ж2) ГОСТ 15150-69, условия транспортирования, в части воздействия механических факторов, по группе условий транспортирования ''С'' ГОСТ 23216-78.

8.Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует нормальную работу электрообогревателя при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

Гарантийный срок хранения-1 год. Гарантийный срок эксплуатации-1 год с момента ввода электрообогревателя в эксплуатацию, но не белее 1,5 лет со дня изготовления. В течение гарантийного срока завод- изготовитель бесплатно устраняет дефекты, возникшие по вине завода или производит обмен в соответствии с правилами обмена промышленных товаров, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

9.Свидетельство о приемке

Электрообогреватель ПЭТ-4 соответствует ТУ 3442-007-12598860-2007 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска___________________________

Штамп ОТК____________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Гарантийный талон

| Дата продажи. |  |
| --- | --- |
| Наименование торгующей организации . |  |
| Дата обращения. |  |
| Неисправность |  |
| Наименование выполненных работ. |  |
| Исполнитель |  |

Электрообогреватель

ПЭТ-4

##### ПАСПОРТ