Адрес изготовителя : Екатеринбург ул. Новокольцовская  5

тел./факс. (343) 298-15-99, тел. (343) 20-24-555

www:ten66.ru                                                                                 e-mail:info@ten66.ru

# ПАСПОРТ

Внимание! Требуйте от продавца заполнения сведений о продаже. Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с руководством об эксплуатации.

1. Назначение изделия.

Умывальник  предназначен для обеспечения горячей водой жилых домов, не имеющих централизованного горячего водоснабжения. Умывальник  рассчитан на питание от электросети переменного тока частотой 50 Гц и номинальным напряжением сети 220В ±10%. Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не ухудшающие качество и надежность изделия не отраженные в настоящем руководстве.

2.оСНОвные технические данные и характеристики.

| Номинальная мощность, кВт | 1,6 |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, В. | 220 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Время нагрева воды от 20оС до 40°С мин. не более | 40 |
| Режим работы S1 | Продолжительный |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Масса , кг, не более | 12 |
| Емкость бака , л | 15 |

Срок службы умывальника составляет 7 лет с момента ввода в эксплуатацию. По истечению срока службы, дальнейшая эксплуатация умывальника не допускается, его необходимо утилизировать, путем сдачи в мeтaллолoм. При невыполнении данного требования изготовитель не несёт ответственности за безопасность изделия.

3.Комплект  поставки.

Умывальник                                                                            1шт

Руководство по эксплуатации                                               1шт

Индивидуальная упаковка                                                    1шт

4.Указание мер безопасности.

Перед включением в сеть умывальника убедитесь в исправности шнура, вилки, розетки, заземления корпуса.

Уровень воды при нагреве должен быть выше нагревательного элемента

После нагрева воды перед использованием горячей воды необходимо предварительно

установить терморегулятор в положение “0” или выключить электронагреватель из сети питания.

Категорически запрещается эксплуатация умывальника без заземления корпуса!

- включать умывальник без воды

- оставлять включенным умывальник без присмотра.

При длительном перерыве в работе – умывальника выключать вытаскивая вилку электропитания.

Внимание ! В процессе эксплуатации , из-за жёсткости воды , возможно появление ржавчины  внутри  электроводонагревателя !

5.Правила хранения.

Хранение умывальника должно производиться в отапливаемых и вентилируемых складах и хранилищах с температурой внутри помещения от +5˚С до +40˚С и относительной влажности воздуха не более 80% приведенной к температуре +25˚С.

6.СБОРКА И УСТАНОВКА ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ.

6.1 Извлеките умывальник из упаковки.

6.2 Установите водосливной кран к баку для воды.

6.3 Собрать стенки 3 и 7 с днищем 4.

6.4 Установить стенку 2 нижнюю вырезами вверх.

6.5 Установить мойку 1 слегка сжав боковые стенки 3 и 7 . введя их во внутреннее зацепление с отбортовкой мойки.

6.6Установить стенку 2 верхнюю вырезами вниз введя в зацепление с мойкой .

6.7Привернуть шарниры 9  к дверке 8 .

6.8Закрепить дверку 8 к правой стенке 3 на шарнирах.

6.9Закрепить ручку 10 и 11 к дверке 8.

6.10Установить бак 5 на тумбу.

6.11Произвести регулировку зазоров дверки и окончательно протянуть весь крепёж.

6.12Залить любую жидкость  ( вода ) в корпус датчика температуры на задней стенке бака.

6.13Выберите ровное место для установки умывальника , вблизи от розетки переменного тока 220 В.

6.14Установите ведро .

6.Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует нормальную работу умывальника в течение 1 года со дня продажи торговой организацией при условие соблюдения правил эксплуатации и хранения.

Претензии не принимаются в следующих случаях:

- несоблюдение правил безопасности

- повреждение при транспортировке потребителем или торговой организацией

- при отсутствии паспорта со штампом предприятия торговли и датой продажи.

7.Свидетельство о приемке.

Умывальник « - __________________»   соответствует   ТУ3468-007-12598860-2004.и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска   «____» __________   200__г.

Штамп  ОТК  ______________________

8.Схема сборки.

- мойка

- стенка поперечная

- стенка правая

- днище

- бак

- крышка

- стенка левая

- дверка

- шарниры

- ручка дверки

- магнит

- ручка крышки

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Гарантийный талон

| Дата продажи. |  |
| --- | --- |
| Наименование торгующей организации . |  |
| Дата обращения. |  |
| Неисправность |  |
| Наименование выполненных работ. |  |
| Исполнитель |  |

Умывальник

“Ручеёк”

Руководство по эксплуатации