| Мощность прибора,кВт | Номинальный ток аппарата защиты,А | Сечение медной жилы ,кв.мм |
| --- | --- | --- |
| 2,5(220В) | 16 | 1,5 |
| 4;5;6 | 32 | 4,0 |
| 7,5(220В) | 40 | 6,0 |
| 7,5(380В) | 16 | 2,5 |
| 9,45(220В) | 50 | 6,0 |
| 9,45(380В) | 25 | 2,5 |
| 12 | 25 | 4,0 |
| 15 | 32 | 4,0 |
| 18 | 40 | 6,0 |
| 24 | 50 | 10,0 |
| 30 | 63 | 10,0 |
| 36 | 63 | 10,0 |
| 42 | 80 | 16,0 |
| 48 | 80 | 16,0 |
| 54 | 100 | 25,0 |
| 60 | 120 | 25,0 |
| 72 | 140 | 50,0 |
| 84 | 160 | 50,0 |
| 96 | 200 | 75,0 |
| 108 | 200 | 75,0 |